به نام خدا

| مدرس: مظفر بگ محمدي | ترم اول سال تحصيلي 87-86 | سري اول تمرينات مدار منطقي |  |
| --- | --- | --- | --- |

- اعمال زير را در مبناي دو انجام دهيد. براي انجام عمل تفريق از مکمل دو استفاده کنيد.

الف: 365*93

ب: 923-365

ج: (23)16+(760)8

- اعمال زیر را در مبنای 8 انجام دهید. براي انجام عمل تفريق از مکمل دو استفاده کنيد:

الف: 8 (304)-8(67)

ب: 8 (27)* 8 (32)

ج:  (A7)16+(101001)2

- توابع زير را با استفاده از جبر بول ساده کنيد:

الف: F=ABCD+AB’CD’+AB’CD+A’BCD+A’BCD’+A’BC’D

ب:F=a'c' + a'd + a'cd' + bc + ac + (abb + aab)a'b'

- عبارت زير را فقط با گيتهاي XOR و AND پياده کنيد:

- عبارات زير را ساده کنيد. سپس مکمل آنها را بدست آوريد و نشان دهيد که F+F’=1 و FF’=1 است. براي هر کدام از توابع ساده شده جدول درستي را نيز تشکيل بدهيد.

الف: AB’+B’C’+A’C’

ب: x’+xy+xz’+xy’z’

ج:A’B(D’+C’D)+B(A+A’CD)

د: (A’+B+C) (A+B’+C’) (A+B’+C) (A’+B+C’)

- عبارات زير را بدون استفاده از جدول درستي به فرمهاي POS و SOP تبديل کنيد.

الف: AD+AC’+BC

ب: (C+A’D)(B’+D’)

- توابع بولي زير را با استفاده از جدول کارنا ساده کنيد:

الف: F(A,B,C,D)= ∑m(0,2,4,5,6,11,12,13)

ب: F(A,B,C,D)= ∑m(0,1,2,3,4,10,11)

ج: F(w,x,y,z)= ∏M(0,6,8,9,12,13,14)

د: M(0,1,2,5,6,8,9,10,13,15) F(A,B,C,D)= ∏

- توابع بولي زير را با استفاده از جدول کارنا و با توجه به حالات بي اهميت ساده کنيد:

الف:m(0,4,6,13,14) F(A,B,C,D)=∑ و d(A,B,C,D)=∑(2,8,10)

ب: F(w,x,y,z)= ∑m(0,1,3,7,9,12,14), d(w,x,y,z)= ∑(2,10,11)

ج: F(A,B,C,D)= ∏M(0,1,2,3,5,9,11) و d(A,B,C,D)=∑(8,10,15)

د: F(w,x,y,z)= ∏M(0,6,8,9) و d(w,x,y,z)=∑(2,3,10,12,13,15)

- مدار منطقي مربوط به عبارات زير را رسم کنيد:

الف: (AB(C+D)+A’C’(D+B)(C+D’))(A+B)

ب: (wx+z)(y+w’)(z’+x)+y’z’(x+w)

- مدار زیر را طوري تغيير دهيد که فقط از گيتهاي NAND استفاده کند. سپس پياده سازي فقط NOR مدار را بدست آوريد.

- مردم داراي 4 گروه خون مختلف هستند (A,B,AB,O). گروه O فقط مي تواند از گروه خودش خون دريافت کند ولي مي تواند به همه گروهها خون بدهد. گروه AB فقط مي تواند به گروه خودش خون بدهد ولي مي تواند از همه گروهها خون دريافت کند. گروه A مي تواند از گروه خودش و گروه O خون دريافت کند و مي تواند به گروه خودش و گروه AB خون بدهد. گروه B مي تواند از گروه خودش و گروه O خون دريافت کند و مي تواند به گروه خودش و گروه AB خون بدهد.  مداري طراحي کنيد که گروه خون گيرنده و هديه دهنده را دريافت کند و مجاز بودن انتقال خون را تشخيص دهد. مدار داراي 4 بيت ورودي (2 بيت به ازاي هر گروه خون) و يک بيت خروجي است.