## Slide 1: شبکه های کامپیوتری 2
درس اول
چند پخشی

## Slide 2: چندپخشی
تک پخشی : یک منبع برای یک مقصد
- وب، تل نت، ftp، ssh
همه پخشی : یک منبع برای همه مقصدها
- در اینترنت هرگز استفاده نشده
- کاربردهای LAN
چند پخشی : یک منبع برای تعدادی مقصد
- چندین کاربرد مهم دارد
هدف چند پخشی : توزیع موثر اطلاعات

## Slide 3: چند پخشی – توزیع موثر اطلاعات
Src
Src
چندپخشی به عنوان
چندین تک پخشی
همزمان
توزیع موثر اطلاعات

## Slide 4: مثال هایی از کاربردهای چندپخشی
توزیع گسترده صدا و تصویر
سیستم های push-base
انتشار نرم افزار
کنفرانس از راه دور(صدا،تصویر،اشتراک گذاری،ویراست متن)
بازی های چند نفره
مکان یابی سرویس دهنده و خدمات
دیگر کاربردهای انتشار

## Slide 5: معماری چندپخشی IP
میزبان ها
مسیریاب ها
مدل خدمات / API
پروتکل میزبان به مسیر یاب(IGMP)
پروتکل های مسیر یابی چندپخشی

## Slide 6: مدل خدمت چندپخشی IP (rfc1112)
هر گروه بوسیله یک آدرس IP منفرد شناسایی می شود
گروه ها ممکن است در هر اندازه ایی باشند
اعضای گروه ها می توانند در هر جایی از اینترنت باشند
- ما قصد داریم بر روی یک شبکه گسترده تمرکز کنیم
اعضای گروه گروه می توانند در صورت تمایل به گروه بپیوندند و یا از آن خارج شوند
فرستنده ها به اعضا نیازی ندارند
عضویت در گروه صریحا معلوم نیست

## Slide 7: آدرس های چندپخشی (IP)
کلاس D شامل آدرس های زیر است
- 224.0.0.0 - 239.255.255.255
چگونه این آدرس ها را اختصاص می دهیم؟
- آدرس های چندپخشی معروف بوسیله IANA تعیین می شوند
- آدرس های چندپخشی ناپایدار بصورت پویا تعیین یا اصلاح می شوند
گیرنده های علاقه مند باید بوسیله انتخاب آدرس مناسب گروه های چندپخشی اختصاصی به آن
گروه ها بپیوندند
1
1
1
0
Group ID

## Slide 8: پروتکل مدیریت گروه اینترنتی
پروتکل نهایی سیستم مسیریابی IGMP است
هر میزبان مسیر خود را تا هر یک از گروه های چندپخشی حفظ می کند
- سوکت API فرایند های IGMP را از تمام پیوندها آگاه می کند
هدف این است که هر مسیریاب با عضویت در سراسر LAN خودش را به روز نگه دارد
- آنها فقط باید از وجود یا عدم وجود اعضا آگاه باشند

## Slide 9: IGMP چگونه کار می کند؟
در هر لینک، یک مسیریاب به عنوان پرسش گر انتخاب می شود
پرسش گر به صورت دوره ایی برای اعضا با شماره (224.0.0.1) و با TTL=1 یک پیام پرس و جوی عضویت می فرستد
در هنگام اعلام وصول یک پیام، میزبان ها به صورت تصادفی یک زمان سنج (بین 0 تا 10 ثانیه) برای هر گروه چندپخشی که به آن متعلق اند را می اندازند
Q
مسیریاب ها
میزبان ها

## Slide 10: ادامه
زمانی که یک میزبان زمان سنجش را برای گروه G خاتمه می دهد یک گزارش عضویت با TTL=1 برای گروه G ارسال می کند
دیگر اعضای گروه G به گزارش گوش می دهند و زمان سنج هایشان را متوقف می کنند
مسیریاب ها به تمام گزارش ها گوش می دهند و عدم پاسخ به گروه ها یک وقفه ایجاد می کند
- دوباره به حالت عادی بر می گردیم
Q
G
G
G
G
مسیریاب ها
میزبان ها

## Slide 11: ادامه
در حالت عادی فقط یک پیام گزارش در گروه های حاضر به صورت پاسخ به پرس و جوگر ارسال می شود
وقفه پرس و جوگر به مدت 60تا 90 ثانیه است
زمانی که یک میزبان به یک گروه ملحق می شود، بجای اینکه منتظر پرسش گر بماند بلافاصله یک یا دو گزارش فوری ارسال می کند

## Slide 12: تکنیک های مسیریابی
هدف پایه – مسیریاب ها باید یک درخت توزیع شده برای بسته های چندپخشی گردآوری کند
غرق کردن و هرس کردن بر مبنای رویکردی برای شبکه های DV ایجاد شده است
- شروع با غرق کردن (ترافیک) در سراسر شبکه
- سپس هرس کردن شاخه هایی که دریافت کننده ندارند
- به عنوان مثال DVMRP
حالت لینک بر مبنای شبکه هایی که بر اساس رویکرد متفاوت استفاده می شوند
- گروه ها برای دریافت کننده ها در تمام شبکه آگهی می فرستند
- درخت ها را بر مبنای تقاضا محاسبه می کنیم
- برای مثال MOSPF
روش های دیگر : PIM-SM,PIM-DM,CBT…
- این روش ها بر مبنای رویکرد «قرار ملاقات» ایجاد شده اند
- این روش ها مستقل از پروتکل مسیریابی لایه های زیرین می باشند
There are several others: PIM-SM, PIM-DM, CBT…
  These are “rendezvous-based” approaches
  Independent of underlying routing protocol

## Slide 13: MOSPF: Example
Source 1
Receiver 1
Receiver 2
Z
W
Q
T

## Slide 14: خرابی لینک/تغییرتوپولوژی
Source 1
Receiver 1
Receiver 2
Z
W
Q
T

## Slide 15: محاسبه مسیر
پیش بینی محاسبات درخت های چندپخشی برای همه منابع ممکن و همه گروه های ممکن کار دشواری است
- در غیر این صورت، ممکن است با حالت های درخواست نشده ی زیادی مواجه شویم که ارسال کننده ندارند
محاسبه بر اساس تقاضا است وقتی که اولین بسته از منبع S به گروه G برسد
حالت اعلان لینک جدید
- اگر آدرس های گروهی متفاوتی داشته باشیم ممکن است هزینه هدایت واسط ها کم یا زیاد شود
- اگر لینک ها تغییر کنند ممکن است تمام درخت را دوباره محاسبه کنیم

## Slide 16: بردار فاصله مسیریابی چندپخشی
DVMRP شامل دو مولفه ی اساسی می باشد
- یک پروتکل مسیریابی بردار فاصله (شبیه RIP)
- یک پروتکل برای تعیین اینکه چگونه بسته های چندپخشی براساس جدول مسیریابی ارسال شوند
مسیریاب یک بسته را ارسال می کند اگر
- بسته رسیده شده از یک لینک برای رسیدن به منبع بسته ها استفاده شده باشد (بررسی ارسال مسیر معکوس RPF)
- اگر اینک های پایینی هرس نشده باشند

## Slide 17: Example Topology
G
G
S
G

## Slide 18: چندپخشی با کوتاه سازی
G
G
S
G

## Slide 19: هرس کردن
G
G
S
Prune (s,g)
Prune (s,g)
G
حالت های ناخواسته وقتی پیش می آیند که دریافت کننده ایی وجود ندارد

## Slide 20: پیوند زدن
Graft (s,g)
Graft (s,g)
G
G
S
G
G
Report (g)

## Slide 21: Source-based Trees
Router
Source
Receiver
S
R
R
R
R
R
S
S
Both protocols discussed today use this approach

## Slide 22: Shared Tree
RP
Router
Source
Receiver
S
S
S
R
R
R
R
R

## Slide 23: درخت منابع درمقابل درخت اشتراکی
درخت های منابع
- کوتاهترین مسیر، تاخیر کم، توزیع بارگذاری مناسب
- حالت های بیشتر مسیریابی(در هر حالت منبع)
- مناسب برای چندپخشی های متراکم(چگال)
درخت اشتراکی
- تاخیر طولانی(محدود شده بوسیله فاکتور 2)،تمرکز ترافیک
- انتخاب یک هسته برای اثر گذاشتن به کارایی
- در هر گروه حالت براساس روتر است
- مناسب برای چندپخشی در محیط های خلوت (غیر متراکم)